# 水准仪操作规程

操作步骤

1、安置仪器。打开三脚架，高度、角度适中，架头大致水平，仪器安全连接；

2、粗略整平。参照圆水准器，通过反复调节三个脚螺旋直至整平。

3、调焦与瞄准。目镜调焦、粗略照准、物镜调焦、消除视差、精确照准；

4、精确整平。参照管水准器，调节微倾螺旋，使符合水准器抛物线对齐（自动安平水准仪自动补偿）；

5、读数记录。用十字丝中丝进行读数（电子水准仪自动读数）。

注意事项

1、测量仪器属于精密仪器，使用中不得私自拆卸和调校。

2、水准尺必须竖直，不得前后或左右倾斜。

# 经纬仪操作规程

操作步骤

1、安置仪器。打开三脚架，高度、角度适中，架头大致水平，仪器安全连接；

2、对中。使用垂球对中或光学对点器对中，精确对准地面点。

3、整平。参照管水准器，调节脚螺旋。直至在各个方向上均能气泡居中；

4、照准目标。目镜调焦、粗略照准、物镜调焦、消除视差、精确照准目标；

5、读数。调节反光镜，度盘明亮，读数（全站仪直接读取屏幕显示数字）。

注意事项

1、测量仪器属于精密仪器，使用中不得私自拆卸和调校。

2、经纬仪整平与对中相互影响，需反复进行多次。